Технические характеристики:

∙ Диаметр условного прохода, мм                         15

∙ Номинальный размер резьбовых

соединений                                                          G ¾ В

∙ Габариты (рис.1):

- монтажная длина (L), мм                                    110

- ширина (В), мм                                                     85                                            В

- высота (Н), мм                                                      77

∙ Температура воды:

- для счетчиков холодной воды, °С                     0,1-30

- для счетчиков горячей воды, °С                        0,1-90

∙ Расход воды:                                                                                                                                            Н

- максимальный (Q4), м3/ч                                      2,0

- постоянный (Q3), м3/ч                                           1,6

- переходной (Q2), м3/ч                                            0,08

- минимальный (Q1), м3/ч                                        0,05

∙ Относительная погрешность, %:                                                                         L

- в диапазоне от Q1 до Q2 (искл)                            ±5,0

- в диапазоне от Q2 до Q4, при                                                                             Рис. 1

температуре воды ≤ 30°С                              ±2,0

температуре воды > 30°С                              ±3,0

∙ Потеря давления при Q3, не более, мПа,            0,063

∙ Порог чувствительности, не более, м3/ч             0,012

∙ Масса, не более, кГ                                               0,80

∙ Межповерочный интервал, лет                              4

∙ Средний срок службы, лет                                     12

В комплект счетчика входит комплект присоединительной арматуры – латунный, резьба на штуцере коническая G ½ В.