Порядок выбора усилия доводчика (марки TESA)

Согласно действующих европейских норм, все двери, в зависимости от их ширины, делятся на 7 основных категорий. Удобство пользования дверью во многом зависит от правильного выбора размера (усилия) доводчика.

Выбор усилия  доводчика согласно Европейским Нормам.

Усилие доводчика в соответствии с Европейскими Нормами:

| Ширина двери, мм. | Масса тестовой двери, кг. |
| --- | --- |
| EN1 до 750 | 20 |
| EN2 850 | 40 |
| EN3 950 | 60 |
| EN4 1100 | 80 |
| EN5 1250 | 100 |
| EN6 1400 | 120 |
| EN7 1600 | 160 |

В случае если высота двери превышает 2500 мм. – необходимо выбирать доводчик с усилием на единицу выше.

| Дверной доводчик TESA СТ-500 | Дверной доводчик TESA CT-845 |
| --- | --- |
| Дверной доводчик TESA CT-1800 | Дверной доводчик TESA CT-2000 |